Решение Совета депутатов муниципального образования

городской округ Люберцы Московской области

№ 201/21 от 16.05.2018

Об утверждении Порядка установки ограждений

на территории городского округа Люберцы Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ                  «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоустройства территории городского округа Люберцы Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2017 № 409-РВ, Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Совет депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области решил:

1. Утвердить Порядок установки ограждений на территории городского округа Люберцы Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов города Люберцы от 14.04.2016 № 144/2 «Об утверждении Порядка установки ограждений на территории города Люберцы».

- Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

- Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, вопросам экологии и транспорта                                         (председатель – Азизов М.К.)

Глава городского округа      	          		 			        В.П. Ружицкий

Председатель Совета депутатов				                  С.Н. Антонов

# Утвержден

Решением Совета депутатов

городского округа Люберцы

от 16.05.2018 № 201/21

ПОРЯДОК

УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

  - Настоящий Порядок установки ограждений на территории городского округа Люберцы Московской области (далее – Порядок) разработан в целях формирования визуально благоприятного архитектурно-художественного облика городского округа Люберцы, в отношении существующих и подлежащих установке ограждений.

  - Настоящий Порядок определяет правила установки, эксплуатации и основания для размещения ограждений на территории городского округа Люберцы.

  - Установка ограждений на территории городского округа Люберцы должна производиться исходя из необходимости, сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и иных объектов, а также с учетом архитектурно-художественных требований к внешнему виду ограждений.

  - Требования Порядка не распространяются на дорожные ограждения, а также ограждения, предназначенные для защиты объектов оборонного, военного назначения, экологически - и радиационно опасных производств и других объектов специального назначения.

  - Ограждения не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

  - Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом                             от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области                                от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоустройства территории городского округа Люберцы Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2017 № 409-РВ, Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 2.03.2016 № 31РВ-27.

  - Самовольная установка ограждений на территории городского округа Люберцы без получения соответствующего разрешения в порядке, установленном федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления запрещается.

- Основные понятия

  - Ограждение – элемент благоустройства, протяженная конструкция, возводимая в целях ограждения территории и исключения доступа на нее, выполняющая роль препятствия и служащая декоративным элементом.

Ограждения различаются по:

- назначению: декоративные, защитные (устройство защитных ограждений осуществляется по проекту, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57278-2016), ограничивающие, строительные;

- высоте (низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,5 м, высокие - 1,6-2,0 м, 3,0 м – спортивные площадки);

- виду материала и конструкции (металлические, сетчатые, железобетонные, деревянные, пластиковые и др.);

- технологии изготовления;

- типовые/индивидуальные;

- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие, сетчатые);

- степени стационарности (постоянные, временные).

  - Постоянные ограждения – ограждения, рассчитанные на длительный срок эксплуатации, изготавливаемые из прочных долговечных строительных материалов (металл, кирпич, бетон, бетонные блоки, камень и т.п.) и возводимые на фундаменте.

  - Временные ограждения – ограждения, рассчитанные на ограниченный срок эксплуатации, определенный в соответствии с проектной документацией.

  - Передвижные ограждения – легкие модульные ограждения, размещаемые на период проведения массовых мероприятий, ремонтно-строительных работ и т.п.

  - Шлагбаум – устройство для контроля и ограничения въезда и выезда транспорта на закрытых огороженных территориях с ограниченным доступом, а также на придомовых территориях, по решению собственников помещений многоквартирного дома.

  - Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается для ансамблей и отдельных памятников с целью сохранения исторически сложившейся системы планировки, характера архитектурного и природного окружения, с соответствующими режимом и ограничениями по этажности и плотности вновь возводимой застройки. Это территория, в пределах которой необходимо сохранить зрительные взаимосвязи основных архитектурных ансамблей, наиболее ценные панорамы и силуэт города, сложившийся масштаб и характер отдельных частей застройки.

- Общие требования к параметрам и внешнему виду ограждений

  - Высота ограждений не должна превышать двух метров. При наличии специальных условий и требований, связанных с особенностями эксплуатации и (или) безопасностью объекта, высота может быть увеличена до трех метров.

  - В местах примыкания газонов, цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон, цветники и зеленые насаждения, устанавливаются защитные металлические ограждения высотой не более 0,5 м. Ограждения следует размещать на территории газона, цветника, зеленых насаждений с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.

  - Ограждения соседних участков индивидуальных жилых и иных частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог, магистралей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной) цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме. Подлежащие установке ограждения, должны гармонировать с ранее установленными, разрешение на которые было выдано в соответствии с настоящими Порядком.

  - На территориях памятников историко-культурного наследия и их охранных зон проектирование следует проводить в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий объектов.

  - По периметру территорий, предназначенных для временного размещения автомобилей, а также территорий парков, садов отдыха, территорий учебных заведений и других общественных территорий следует применять прозрачные (как правило металлические) ограждения высотой            до 2 м.

  - В городской застройке вдоль проезжей части и тротуаров в красных линиях улиц, а также во дворах многоквартирных домов преимущественно следует формировать «зеленые изгороди» из кустарника высотой не более 1,5 м в соответствии с нормативными документами по обеспечению безопасности движения и содержания территорий.

  - Спортивные площадки допускается оборудовать секционным сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м. Для ограждения спортивных площадок, также целесообразно применять вертикальное озеленение.

  - Ограждение площадок для выгула и дрессировки собак необходимо изготавливать из легкой металлической сетки, в виде отдельных секций в рамах высотой не менее 2 м. Расстояние между элементами и секциями ограждений, и покрытием не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

  - На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, а также производственных и коммунальноскладских объектов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, расположенных на территориях жилого назначения, допускается предусматривать различные по типу ограждения, в зависимости от требований технических регламентов.

  - Места временного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади следует выделять передвижными и дорожными ограждениями.

  - По периметру территории некапитальных нестационарных сооружений общественного питания (летние кафе) возможна установка временного декоративного ограждения.

  - Контейнерные площадки должны иметь с трех сторон ограждение высотой не менее 1,5 м.

  - Применение сплошных деревянных ограждений возможно в декоративном изготовлении на территориях индивидуальной жилой застройки, СНТ, а также летних кафе.

  - На период строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов, строительные площадки должны огораживаться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

  - После завершения строительства, реконструкции, реставрации или капитального ремонта, а также выполнения основных работ по благоустройству, ограждение строительной площадки должно быть демонтировано.

- Ограждения, запрещенные к применению на территории
городского округа Люберцы

  - В виде сплошной кладки строительного кирпича и строительных блоков (бетонных, гипсовых, цементных и др.), без лицевой отделки и обеспечения ритмических членений с чередованием секций и опор.

  - Из сетки «рабицы», за исключением ограждений индивидуальных жилых домов малой этажности, а также ограждений площадок для выгула и дрессировки собак.

  - Железобетонные ограждения, установленные «на подошвах».

  - По принципу временного строительного ограждения в виде сплошной стены без чередования с вертикальными столбами или опорами.

  - «Глухие» непрозрачные ограждения с заполнением из железобетонных секций, за исключением ограждения территорий режимных объектов, предусмотренных действующим законодательством. Допускается применение железобетонных секций высотой не более 2,0 м от уровня земли до верхней отметки типовой секции с решетчатым просматриваемым завершением, занимающим не менее ¼ высоты секции, изготовленной в производственных условиях. Допускается окраска железобетонного ограждения (только по специальным технологиям и специальными красками для данного материала) в теплые пастельные цвета.

  - Ограждения (секции), окрашенные в яркие локальные (открытые) цвета: красный, зеленый, желтый, синий, оранжевый, фиолетовый и др. Черный цвет допускается использовать только для металлических элементов сварных ограждений, ограждений с элементами ковки и литья.

  - Разноцветная окраска отдельных элементов ограждения, а также наличие на элементах ограждения рисунков граффити и элементов стрит-арта при отсутствии согласованного в установленном порядке проектного (цветового) решения.

  - Ограждения, состоящие из сплошных и профилированных металлических листов, без чередования секций производственного изготовления с вертикальными столбами или опорами. Ограждение с применением секций из цельного металлического листа допускается для индивидуальных жилых домов малой этажности без выхода на магистрали и основные улицы. В этих случаях цельные металлические секции должны быть изготовлены и покрашены в производственных условиях, края должны быть окантованы защитным элементом.

  - Стилистическое решение при изготовлении и установке ограждений или их облицовка, создающие визуальную схожесть с элементами архитектуры, не свойственной для региона и вступающие в диссонанс с исторически сложившейся городской средой и окружающей застройкой.

  - Ограждения из подручных материалов непроизводственного изготовления, элементов бытовых и промышленных отходов, если иное не предусмотрено проектной документацией (индивидуальным дизайн-проектом), согласованной в установленном порядке.

  - Эксплуатация различных по типу или виду секций ограждения одной территории, участка (за исключением общих внутренних ограждений, размещаемых между смежными участками индивидуальной жилой и дачной застройки), если иное не предусмотрено индивидуальным дизайн-проектом, согласованным в установленном порядке.

  - Ветхие или аварийные ограждения, а также отдельные элементы ограждения, если общая площадь разрушения превышает 20% от общей площади элемента.

  - Не допускается создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территориях общего пользования.

- Порядок получения разрешения

  - Заявителями являются юридические и физические лица, в том числе граждане, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, а также их законные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Обязанности по выдаче разрешения на установку ограждения на территории городского округа Люберцы возложены на управление благоустройства администрации городского округа Люберцы

  - Для получения разрешения на установку ограждения заявитель предоставляет в администрацию городского округа Люберцы следующие документы:

- заявление;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия представителя заявителя;

- устав, свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц) или свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (для юридических лиц);

- правоустанавливающие документы на земельный участок, объекты недвижимости, расположенные на земельном участке;

- протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или протокол собрания товарищества собственников жилья об установке ограждения на земельном участке, оформленном в установленном порядке (в случае планируемого ограждения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом);

- в случае установки ограждения на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Люберцы или государственная собственность на которые не разграничена, разрешение на использование земельного участка, выдаваемое в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- фотофиксация (в случае согласования ранее установленного ограждения);

- схему транспортного обслуживания и пешеходного движения, согласованную с отделом ГИБДД УВД;

- проектную документацию в составе проекта благоустройства участка территории, согласованную с управлением архитектуры администрации городского округа Люберцы Московской области и содержащую:

- ситуационный план;

- транспортная схема с отражением основных пешеходных путей;

- схему размещения ограждения на топографическом материале (геоподоснове) в М 1:500;

- фотофиксацию места размещения ограждения;

- дизайн-проект ограждения, включающий чертежи секций с опорными (несущими) элементами, конструктивные особенности и параметры, входные и въездные группы; цветовые решения (по системе RAL и NCS); чертежи фундаментов или заглубляемых элементов, пояснительную записку и иные материалы, предусмотренные соответствующим заданием или нормативно-правовым актом. (Для частных домовладений - схематично).

  - Для получения разрешения на установку шлагбаума заявитель предоставляет в администрацию городского округа Люберцы следующие документы:

- заявление;

- копии документов удостоверяющих личность заявителя;

- копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих (полномочия) представителя заявителя;

- устав, свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц) или свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика (для юридических лиц)

- правоустанавливающие документы на земельный участок, объекты недвижимости расположенные на земельном участке;

- протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома или протокол собрания товарищества собственников жилья об установке ограждения на земельном участке, оформленном в установленном порядке (в случае планируемого ограждения земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом);

- в случае установки шлагбаума на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Люберцы или государственная собственность на которые не разграничена, разрешение на использование земельного участка, выдаваемое в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- фотофиксация (в случае согласования ранее установленного шлагбаума);

- схему размещения шлагбаума в М 1:500;

- схему подключения шлагбаума к объектам электроснабжения, согласованная в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае, если заявитель обратился с согласованием установки шлагбаума и в соответствии с типом шлагбаума, инструкцией изготовителя по установке и эксплуатации необходимо электропитание);

- документы, подтверждающие отсутствие возражений служб, указанных в       п. 5.5 настоящего Порядка, на установку шлагбаума;

- проект благоустройства территории.

- схему транспортного обслуживания и пешеходного движения, согласованную с отделом ГИБДД УВД;

5.5.	Разрешение на установку шлагбаума осуществляется при условии обеспечения круглосуточного беспрепятственного проезда на земельный участок, въезд на который ограничен, транспортным средствам пожарной техники, органов внутренних дел, машинам скорой медицинской помощи, коммунальных служб (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения) при отсутствии возражений указанных служб, посредством круглосуточного видеонаблюдения и/или диспетчеризации.

5.6.	В случае необходимости администрация городского округа Люберцы вправе запрашивать у заявителя дополнительную информацию, а также направлять запросы в компетентные органы и организации (территориальный орган Государственного пожарного надзора, органа внутренних дел) о возможности согласования установки ограждений (шлагбаумов).

5.7.	Срок принятия решения о выдаче разрешения на установку ограждения на территории городского округа Люберцы или об отказе в его выдаче не более 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления и представленных документов.

5.8.	Заявитель не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявления не должна быть приостановлена.

6. Основание и порядок отказа в выдаче разрешения на установку ограждения на территории городского округа Люберцы и его прекращения

6.1.	 Основанием для отказа в выдаче разрешения на установку ограждения является:

- не предоставление документов, указанных в п. 5.3/5.4 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка и действующим градостроительными нормативам.

6.2.	 Действие разрешения может быть прекращено администрацией городского округа Люберцы в случаях:

а) подачи заявления владельцем ограждения;

б) прекращения заявителем в установленном законом порядке своей деятельности;

в) неоднократного нарушения владельцем объекта правил по обеспечению чистоты и порядка, установленных действующим законодательством и настоящим Порядком, что подтверждается соответствующими актами проверок (протоколами);

г) отсутствия у администрации городского округа Люберцы уведомления о передаче заявителем третьим лицам прав и обязанностей на установку ограждения;

д) изменения внешнего вида в целом или отдельных секций: цвета, конструктивных и отделочных материалов, размеров ограждения в ходе его эксплуатации;

е) вступления в силу соответствующего решения суда;

ж) необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение ограждения препятствует осуществлению указанных работ;

з) использования территории, занимаемой ограждением, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

и) размещения объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;

к) заключения договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение ограждения препятствует реализации указанного договора;

л) предоставления недостоверных сведений;

м) неисполнения предусмотренных настоящим Порядком требований администрации городского округа Люберцы;

н) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.

6.3.	 Администрация городского округа Люберцы извещает заявителя не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ в случаях принятия решений, указанных в подпунктах «ж», «з», «и», «к» пункта 6.2 настоящего раздела.

6.4.	 В случае отказа в выдаче разрешения на установку ограждения, а также прекращения его действия, ограждение подлежит демонтажу.

7. Установка и эксплуатация ограждения

7.1.	Установка ограждения осуществляется на основании Постановления о разрешении на установку ограждения, выданного администрацией городского округа Люберцы.

7.2.	Собственник ограждения осуществляет установку и эксплуатацию ограждения собственными силами и за свой счет.

7.3.	В случае установки ограждения или иных ограничивающих конструкций, собственник обязан обеспечить круглосуточный беспрепятственный проезд на земельный участок, въезд на который ограничен, транспортным средствам пожарной техники, машинам скорой помощи, службам газового хозяйства, иным коммунальным службам.

7.4.	На весь период эксплуатации ограждение должно соответствовать установленным эстетическим и архитектурным требованиям. При эксплуатации не допускается:

- повреждение или отсутствие окрасочного покрытия или оштукатуренного слоя (в т. ч. шелушение или вздутие краски);

-  наличие трещин, разломов;

- повреждение или разрушение кирпичной или каменной кладки, архитектурных деталей и других элементов;

- отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

- наличие подтеков краски, ржавчины, коррозии металлических деталей и частей;

- отклонение от вертикали, искривление и разрушение конструкций и (или) отдельных элементов;

- провисание или разрывы сетчатых элементов.

7.5.	Владелец обязан содержать ограждение в надлежащем состоянии и производить очистку ограждения по мере его загрязнения, а также проводить необходимые ремонтно-восстановительные работы. В случае отсутствия возможности восстановить ограждение и обеспечить его соответствие эстетическим и архитектурным требованиям при помощи ремонтно-восстановительных работ, ограждение подлежит демонтажу.

8. Принцип работы администрации городского округа Люберцы в отношении размещения ограждений

8.1.	Выявление ограждений, установленных без разрешения, без согласования или в нарушение согласованного проектного решения, нарушающих архитектурно-художественный облик, с прекращенным разрешением осуществляется управлением благоустройства городского округа Люберцы.

8.2.	Ограждения, не отвечающие требованиям настоящего Порядка, выявляются путем фотофиксации и составления протокола.

8.3.	Собственникам и пользователям земельных участков, на территории которых установлено ограждение, нарушающее архитектурно-художественный облик, направляются уведомления о приведении такого ограждения в надлежащий вид или о его демонтаже.

8.4. 	Срок приведения ограждения в надлежащий вид для физических лиц и юридических лиц – 1 (один) месяц.

8.5.	Юридическим лицам, собственникам и пользователям земельных участков, на территории которых выявлено ограждение, установленное ранее, направляются уведомления о необходимости согласования ограждения в соответствии с Порядком.

8.6.	В случае невыполнения работ, указанных в уведомлении, информация направляется в территориальный отдел № 15 Государственного административно-технического надзора Московской области для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

8.7.	По истечении срока, указанного в уведомлении, направленного управлением благоустройства администрации городского округа Люберцы, или предписании Государственного административно-технического надзора Московской области управление благоустройства администрации городского округа Люберцы выезжает с целью составления акта нарушения для последующего принудительного демонтажа ограждения.

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка

9.1.	Физические лица, индивидуальные предприниматели, должностные и юридические лица несут ответственность за нарушение настоящего Порядка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. 	Ограждение, установленное без получения разрешения администрации городского округа Люберцы, подлежит обязательному демонтажу собственником ограждения в срок, указанный в уведомлении о его демонтаже.

9.3.	 В случае неисполнения владельцем ограждения сроков демонтажа, его демонтаж производится в порядке, установленном Постановлением администрации городского округа Люберцы от 02.10.2017 № 1534-ПА                  «Об утрверждении Положения о порядке демонтажа незаконно возведенных нестационарных объектов на территории городского округа Люберцы». При этом с владельца ограждения в добровольном и (или) судебном порядке взыскиваются расходы, связанные с перемещением и хранением его временного нестационарного объекта.

9.4.	После демонтажа ограждения по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком и действующим законодательством, владелец ограждения за свой счет обязан произвести благоустройство территории, на которой оно было размещено, а также прилегающей территории на расстоянии 5 м. Работы по благоустройству территории должны быть выполнены в 15-дневный срок. При этом расходы, связанные с производством данных работ, возмещению владельцу ограждения не подлежат.